# Rozsah  generelu TZB

Generel TZB je dokumentován výkresovou a textovou částí. Výkresová část obsahuje energetický a environmentální koncept, situaci a koordinační půdorysy, textová část  průvodní zprávu a výpočty.

Následující obsah je orientační přehled problémů, které by měly být řešeny v jednotlivých částech.

- Energetický a environmentální koncept

- Blokové schéma vytápění, chlazení, přípravy TV; zásobování elektřinou, vodou a likvidace  odpadních vod s popisem

- Koordinační půdorysy 1:50 - 1:100

  - Vytápění

- Výpočtové teploty v místnostech

- Specifikace zdroje tepla (velikost a počet kotlů, výměníků atd.)

- Dispoziční řešení  zdroje tepla

- Odvod spalin, trasa přívodu vzduchu pro spalování

- Trasy ležatých rozvodů, umístění stoupaček

- Předběžný návrh rozmístění  a typu otopných ploch

- Očíslování stoupaček

  - Vodovod

- Umístění vodoměrné sestavy

- Trasy ležatých rozvodů, umístění stoupaček

- Ohřev TV - specifikace zařízení

- Umístění výtoků

- Požární vodovod

- Očíslování stoupaček

  - Kanalizace

- Trasy svodného potrubí a odpadů

- Umístění revizních šachet

- Ochrana proti vzduté vodě (umístění klapek)

- Přečerpání odpadních vod

- Umístění zařizovacích předmětů a vpustí

- Odvodnění střechy a zpevněných ploch

- Označení větví kanalizace a odpadů

  - Plynovod

- Regulace tlaku plynu

- Trasy rozvodů, označení stoupaček

- Umístění plynoměru

- Umístění hlavních uzávěrů (domovní, kotelny..)

  - Vzduchotechnika

- Požadavky na větrání jednotlivých místností (množství větracího vzduchu + teplota)

- Umístění větracích jednotek (strojoven)

- Předběžný návrh jednotek (objem vzduchu +úprava) -> velikost jednotek

- Trasy hlavních rozvodů - čárově + největší dimenze

- Řešení přívodu a odvodu vzduchu do a z budovy ven

- Označení jednotek

  - Elektrorozvody

- přípojka

- záložní zdroj

- Situace 1:200 - 1:500

- Zakreslení přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu, teplovodu, elektro

- Umístění hlavního uzávěru vody

- Umístění hlavního uzávěru plynu

- Umístění revizních šachet na kanalizaci

- Odvodnění zpevněných ploch

- Dimenze, okótování přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu, teplovodu

- Legenda

- Průvodní zpráva

- Charakter objektu, počet uživatelů a popis provozu, účelu  a obsahu projektu (novostavba, rekonstrukce)

- Pro jednotlivé  systémy (v,k,p,ut,vzt)

- Vnější sítě - napojení

- Popis  koncepce řešení vnitřních systémů

- Materiálové řešení rozvodů a prvků systému

- Prostorové  a funkční požadavky na ostatní profese

- Výpočty

Bilance potřeby vody

Specifická potřeba vody

Množství odpadních vod (spl., deš,)

Bilance potřeby tepla

Klimatické podmínky místa stavby

Příkony na vytápění, VZT, TV

Roční potřeba tepla na vytápění, VZT, TV Bilance potřeby chladu

Klimatické podmínky místa stavby

Výpočet tepelné zátěže

Chladicí výkon

Roční potřeba chladu

Bilance energonositelů (plyn, uhlí, dřevo, elektřina, energie prostředí, SZT…)

Maximální příkon

Roční potřeba